## Slide 1
能量流绕路算法
Energy Flow Detour Analysis on Harness Topology
基于用电器图的能量流路径搜索与绕路量化
HarnessPackOpti · 算法组
2026-07

## Slide 2
目录 · Outline
2 / 18
• 1. 背景与目标
• 2. 核心概念：用电器图
• 3. 触发条件与跳过规则
• 4. 朝向选择（叶子端判定）
• 5. 优先级模板（核心 7 规则）
• 6. 锚点路径：强制经过本回路两端
• 7. DFS 模板严格匹配
• 8. 路径展开为真实走线
• 9. 绕路长度计算
• 10. 汇总输出字段
• 11. 案例与复杂度

## Slide 3
1. 背景与目标
3 / 18
• 背景：整车线束拓扑优化后，电路被"打断"或"绕线"，能量流实际走线路径与理想最短路可能不一致。
• 需求：量化每条能量流回路的"绕路程度"，作为方案质量评估的核心指标之一。
算法目标
• 识别每条回路的"能量流路径"（从 发电/储电 → 消费端 的完整链路）
• 强制本回路两端必须出现在能量流路径中（保证合点/焊点位置的语义正确）
• 对比"绕路实际长度"与"不绕路最短长度"，得到绕路长度
• 汇总输出 6 个能量流字段 + 每条回路明细结果

## Slide 4
2. 核心概念：用电器图
4 / 18
• 节点：每个用电器（控制器/PDU/发电机/储电/合点/用电器）
• 边：每条回路连接两个用电器；边带回路id、信号名、起终点位置
• 两个图协同：
用电器图 (Appliance Graph)
• 构建来源：从所有 loopdetails 提取，扫描 2 遍（先收集焊点位置，再构建双向边）
• 应用：DFS 模板匹配（用电器类型序列）
• 性能上限：路径数 ≤ 200，深度 ≤ 100（防 OOM）
位置图 (Position Graph)
• 全连通邻接表 + 边长度（用户确认/参考长度）
• 应用：把用电器路径展开为真实位置级路径 / 计算不绕路最短路

## Slide 5
节点类型与符号
5 / 18
符号 | 类型名 | 角色 | 示例
A | 用电器 | 消费端（叶子端候选） | 大灯/雨刮电机
C | 控制器 | 消费端（叶子端候选） | BCM/网关
P | 配电单元 | 中间分配节点 | 前舱 PDU
J | 合点/焊点 | 中间穿过节点（不作叶子） | 左后轮包顶点[1]
G | 发电单元 | 能量流源头 1 | 发电机
B | 储电单元 | 能量流源头 2 | 蓄电池
关键：合点永远作为"中间节点"被穿过，不作为叶子端（回溯起点）

## Slide 6
3. 触发条件与跳过规则
6 / 18
✓ 触发计算（满足全部）
• 回路属性 = "配电回路" 或 "驱动回路"
• 回路信号名含关键字：KL30, EFS, ESW, HSD, DRV, KL.30, KL.R, KL.15, KL.87（大小写不敏感）
• 起/终点用电器名称都存在
• 两端类型组合属于"规则回路"（7 种之一）
✗ 跳过计算（任一命中）
• 规则1：发电/储电 ↔ 配电单元（直连，无绕路语义）
• 非配电/驱动回路（主供电/硬线/接地/高速线缆）
• 缺少用电器名称
• 非规则端点组合（用电器↔用电器、配电↔配电、合点↔合点）
信号名关键字校验（取最后两段判断）
• abc_KL30 → 命中（KL30）
• xxx.efs_def → 命中（EFS）
• mod-HSD-yyy → 命中（HSD）
• plain_name → 不命中（无关键字）

## Slide 7
4. 朝向选择（叶子端判定）
7 / 18
叶子端 = 能量流回溯的起点（消费端）
优先级 | 类型 | 说明
1 | 用电器 (A) | 最高优先级
0 | 控制器 (C) | 次高
-1 | 其他 | 不作为叶子端
关键：合点（焊点）永远不作为叶子端
• 两端的叶子端都试一遍：分别作为 terminal、上游端作为 upstream
• 如果两端都不是叶子类型（如 配电↔配电）→ 退化为两个朝向都试
• 最终从候选中选：优先级最高 > 同优先级取能量流路径最短

## Slide 8
5. 优先级模板（核心 7 规则）
8 / 18
按回路两端类型生成类型序列模板，从高到低逐模板匹配
规则 | 端点组合 | 模板示例（高→低）
规则 2 | 配电 ↔ 控制器 | C→P→G, C→P→B, C→P→P→G, C→P→P→B
规则 3 | 配电 ↔ 用电器 | A→P→G, A→P→B, A→P→P→G, A→P→P→B
规则 4 | 控制器 ↔ 用电器 | A→C→P→G, A→C→P→P→B, ... (6个)
规则 5 | 控制器 ↔ 控制器 | C→C→P→G/B, C→C→P→P→G/B
规则 6 | 用电器 ↔ 合点 | A→J→P→G, A→J→C→P→G, A→J→C→C→P→G, ... (12个)
规则 7 | 控制器 ↔ 合点 | C→J→P→G, C→J→C→P→G, ... (8个)
兜底 | 其他组合 | C→P→G/B, C→P→P→G/B
★ 高优先级模板命中一条即停止，不再尝试更低优先级

## Slide 9
6. 锚点路径：强制经过本回路两端
9 / 18
• 问题：最短路径可能跳过本回路两端 → 合点/焊点位置丢失
• 方案：以回路两端为锚点，强制 terminal → upstream 段一定在路径里
• 锚点段用本回路的"回路途径分支点"定向展开（保证电流沿着本回路自身的线走）
路径展开流程（逐段拼接）
• 对用电器路径的每一对 (a, b)：
• - 锚点段（a==terminal 且 b==upstream）→ 用 ownBranchPoints 定向（需以 terminalPos 开头）
• - 其他段 → 用位置图 Dijkstra 展开为真实位置序列
• 相邻段拼接时去重第一个节点（避免重复）
• 最终统一反转顺序为：源 → ... → 消费端（与历史输出一致）

## Slide 10
7. DFS 模板严格匹配
10 / 18
• 输入：模板序列 [terminalType, upstreamType, ...]
• 方法：从 currentApp(类型=template[idx-1]) 出发，要求下一步邻居类型 == template[idx]
• 到达模板末尾（源）即记录一条完整路径
• 全用 DFS + 回溯 + visited 集合，遍历所有可能路径
★ 控制器 → 控制器 跳转的额外校验
• 邻居类型必须 == "控制器"
• 对应回路的信号名必须包含能量流关键字（KL30/EFS/ESW/HSD/DRV/KL.15/KL.30/KL.87/KL.R）
• 否则该跳转不成立（防止"无意义跳线"被纳入能量流）
• 其他类型跳转不做信号名校验（控制器→PDU、PDU→发电机等是固定连接）

## Slide 11
8. 多路径选最短
11 / 18
• DFS 找到的所有路径都是"合法的能量流路径"（类型序列匹配 + 约束满足）
• 但路径长度可能差异很大 → 需要选最短
• 方法：把每条用电器路径展开为位置路径，调用 computePositionPathLength 算总长
长度计算（computePositionPathLength）
• 对位置路径每对相邻 (from, to)：用 Dijkstra 找位置图最短路 indexPath
• 按 indexPath 顺序累加各段实际分支长度（用户确认 > 参考 > 默认 200mm）
• 复杂度：O(n log n) per path，Dijkstra 占主导

## Slide 12
9. 路径展开为真实走线
12 / 18
• 用电器路径（如 [大灯, 控制器, 配电, 蓄电池]）只是逻辑链
• 真实走线 = 用电器位置之间的位置级路径串联
• 展开方法：对每对 (a, b) 位置调用 shortestPositionNames → Dijkstra 路径名序列
• 锚点段特殊处理：用本回路自身的 回路途径分支点
拼接规则（去重首节点）
• 前一段末尾 = 后一段首部 → 后一段从 index=1 开始拼接（避免重复节点）
• 最终统一反转：源 → ... → 消费端
• 最后通过 convertPositionPathToEdgeIds 把位置名序列转为 分支id 列表（前端需要）

## Slide 13
10. 不绕路最短路对比
13 / 18
• 不绕路 = 源位置 → 消费端位置 在位置图上的最短路
• 调用 FindShortestPath.findShortestPathBetweenTwoPoint(adj, sourceIdx, consumerIdx)
• 得到 indexPath → 名称序列 → 长度 = noDetourLength
• 这个长度就是"理想情况下能量流应该走的最短距离"
绕路长度计算
• detourLength = max(0, energyFlowLength - noDetourLength)
• 下限保护：理论上下绕路可能更短（如合点恰好在最短路上），做 max 防止负数
• 绕路长度 = 0 表示能量流路径已经是最短的
• 绕路长度 > 0 表示拓扑打断/绕线导致的额外走线距离

## Slide 14
11. 汇总输出字段
14 / 18
字段 | 说明
能量流绕路总数量(根) | detourLength > 0 的回路数
能量流绕路数量占比(百分比) | detour / analyzedCount × 100%
能量流绕路长度总值(米) | Σ detourLength (mm) / 1000
能量流绕路长度均值(米/根) | 总值 / 绕路数量
能量流途径分支id | 每条回路的能量流位置路径对应分支id列表
能量流不绕路途径分支id | 不绕路最短路对应的分支id列表
★ 每条回路还会输出 6 个明细字段（perCircuitResults）
包括：能量流回路id路径、用电器路径、绕路长度、不绕路长度、绕路/不绕路分支id等

## Slide 15
12. 复杂度与安全阀
15 / 18
算法复杂度
• DFS 模板匹配：O(branching^depth)，受 MAX_ENERGY_FLOW_PATHS=200 / MAX_ENERGY_FLOW_DEPTH=100 限制
• Dijkstra 位置级路径：O(V²) per pair，V = 全连通位置数
• 整条回路计算：O(pathCount × Dijkstra + DFS)
安全阀（防 OOM / 死循环）
• MAX_ENERGY_FLOW_PATHS = 200：DFS 找到 200 条路径立刻停止
• MAX_ENERGY_FLOW_DEPTH = 100：用电器路径深度 > 100 不再扩展
• shouldSkipCircuit / isRuleCircuit：端点类型校验前置
• isSignalNameValid：信号名关键字校验前置
• 下限保护：detourLength = max(0, ef - noDetour)

## Slide 16
案例：典型能量流路径
16 / 18
场景：大灯回路（控制器 → 用电器）
• 起/终点：BCM控制器(用电器) ↔ 大灯(用电器)
• 信号名：DRV_LAMP_FRONT_LEFT（命中 DRV）
能量流路径（按模板 [A, C, P, G]）
• 逻辑链：大灯 → BCM控制器 → 前舱PDU → 发电机
• 展开为位置路径：[大灯位置] → ... → [发电机位置]（经 12 个位置点）
• 能量流路径长度 efLen = 4250 mm
• 不绕路最短路（发电机 → 大灯）= 3800 mm
• 绕路长度 = max(0, 4250 - 3800) = 450 mm
汇总输出（这条回路）
• 能量流绕路总数量(根) = 1，能量流绕路长度总值(米) = 0.45
• 能量流回路id路径 = [大灯回路id, BCM-PDU回路id, PDU-发电机回路id]

## Slide 17
总结 · Summary
17 / 18
算法核心
• 用电器图 + 位置图双图协同
• 优先级模板按 7 规则生成类型序列，从高到低匹配
• 锚点路径强制经过本回路两端（保证合点/焊点位置语义）
• DFS 严格类型匹配 + ECU→ECU 信号名校验
• Dijkstra 展开为真实走线，对比不绕路最短路计算绕路长度
关键优势
• 模板化：新增回路类型只需补充模板，算法主体不动
• 可解释：每条能量流路径都有完整的类型序列 + 位置序列可追溯
• 安全：多级安全阀（路径数/深度/下限保护）防止边界 case 崩溃
• 语义正确：合点永远作为中间节点，不参与叶子端选取

## Slide 18
Thank You
18 / 18
Q & A
代码位置：src/main/java/HarnessPackOpti/Algorithm/IntergateCircuitInfo.java
入口方法：calculateEnergyFlowDetour() / computeSingleCircuitEnergyFlow()
HarnessPackOpti · 线束拓扑优化项目