## Slide 1
整车线束智能优化
算法平台技术汇报
以算法驱动降本增效，打造整车电气设计智能化核心竞争力
汇报对象：管理层
汇报日期：2026年8月

## Slide 2
汇报目录
CONTENTS
01
产品全景与价值定位
平台整体架构与核心业务价值
02
整车回路计算引擎
ProjectCircuitInfoOutput — 一切优化的数据底座
03
线束拓扑优化算法
HarnessBranchTopoOptimize — 分支通断智能寻优
04
控制器位置优化算法
ElecPositionVariantCalculation — 用电器位置智能推荐
05
配电驱动优化算法
PowerDistributionDriveOptimization — 供电路径全局寻优
06
质量检查体系
ErrorOutput 检查项矩阵 — 优化前的质量门禁
07
产品价值总结与展望
降本数据、技术壁垒与演进路线
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
2

## Slide 3
产品全景与价值定位
一个平台 · 四大算法引擎 · 全链路质量门禁
平台定位
整车线束智能优化算法平台
面向整车电气架构设计场景，将人工经验驱动的线束设计，升级为
数据 + 算法驱动的智能寻优，在拓扑结构、控制器位置、配电驱动三个维度实现全局成本最优。
成本
↓ 导线/接插件/密封 全量计入
重量
↓ 回路总重量同步优化
长度
↓ 回路走线最短化
三大优化目标 · 成本权重 98% · 重量/长度各 1%
支持多线程并行计算 · 遗传算法全局寻优 · Top20 方案推荐
支持优化过程可中断 · 可恢复 · 可追溯
四大算法引擎
整车回路计算引擎
构建拓扑图 · 计算回路成本/重量/长度
线束拓扑优化
分支通断 B/C/S 遗传寻优
控制器位置优化
用电器可变位置智能推荐
配电驱动优化
供电/驱动回路连接关系寻优
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
3

## Slide 4
产品架构总览
从输入到输出 · 一条完整的数据流水线
整车数据输入
拓扑/回路/用电器
导线库/商务价
质量检查门禁
ErrorOutput
8类检查接口
回路计算引擎
ProjectCircuit
InfoOutput
三大优化算法
拓扑/位置/
配电驱动
Top方案输出
成本/重量/长度
对比与推荐
核心设计理念
● 计算与优化解耦
回路计算引擎作为独立底座，所有优化算法复用同一套成本计算逻辑，保证结果一致性
● 检查前置
优化前强制执行质量检查，拦截缺失/矛盾数据，避免无效计算消耗算力
● 多目标加权
成本 98% + 重量 1% + 长度 1%，以商务成本为核心，兼顾工程指标
● 可中断可恢复
OptimizeStopStatusStore 单例管理优化状态，支持随时中断与结果回溯
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
4

## Slide 5
01
整车回路计算引擎
ProjectCircuitInfoOutput — 一切优化算法的数据底座

## Slide 6
整车回路计算引擎
把整车拓扑图变成可计算的成本账本
产品价值
1
一张图算清整车成本
将拓扑分支、回路、用电器、导线库打通，输出整车回路总成本、总重量、总长度
2
支持直连接口变更
识别接口直连编号，自动处理用电器位置可变场景，无需人工重新建模
3
回路智能分类
区分两点回路、多点焊点回路、固定/可变回路，分类计算提升效率
4
干湿区差异化计价
识别端点干湿状态，湿区回路计入密封成本，精准反映真实成本
计算能力矩阵
拓扑建模
邻接矩阵 + 全通图双模型
路径搜索
两点间全路径枚举 + 最短路径
成本计算
导线商务价 × 长度 + 接插件 + 密封
重量计算
导线线径 × 长度 × 密度系数
长度计算
路径累加 + 分支补充长度(200mm)
直径估算
数模直径系数 1.14 · 理论系数 1.3
并发能力
多线程 ThreadPool 并行计算
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
6

## Slide 7
回路计算流程
从 JSON 输入到成本输出 · 六步标准化流程
1
数据解析
解析整车 JSON，读取端点、分支、回路、用电器、方案信息
2
拓扑建模
构建邻接矩阵（含打断状态）与全通图邻接矩阵
3
回路分类
区分固定回路/可变回路/焊点回路，成本<4元回路单独处理
4
路径搜索
枚举两点间所有路径，计算长度、打断次数、干湿区个数
5
成本核算
按导线库匹配线径，计算导线成本+接插件+密封件成本
6
结果输出
输出回路明细 + 整车总成本/总重量/总长度
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
7

## Slide 8
02
线束拓扑优化算法
HarnessBranchTopoOptimize — 分支通断的智能寻优

## Slide 9
线束拓扑优化算法
在数千种分支通断组合中，自动找到成本最优解
解决什么问题
整车线束有数百条分支，每条分支有 B(断)/C(通)/S(穿腔) 三种通断状态。不同组合直接影响回路走线长度与成本。
人工设计只能凭经验试错，组合空间可达 10^30+ ，无法穷举。
产品价值
✓ 遗传算法全局寻优，突破人工经验上限
✓ 支持组团变化、互斥约束、多选一约束
✓ AI 推理引擎可选启用，加速收敛
✓ Top20 方案推荐，保留人工决策空间
分支通断状态
B
断开 (Break)
分支断开，回路需绕行其他路径
C
连通 (Connect)
分支连通，电流可直接通过
S
穿腔 (Splice)
穿腔连接，涉及密封件成本
约束类型：组团一起变 · 组间互斥 · 组内只保留一个C · 闭环分支限制
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
9

## Slide 10
拓扑优化 · 遗传算法流程
初代生成 → 评估 → 交叉 → 变异 → 迭代收敛
1
分支分类
识别固定分支、组团变化分支、可选BC/SC/BS/BSC分支，建立约束模型
2
初代样本生成
随机生成 ≥1000 个合法方案，通过仓库去重保证多样性
3
成本评估
多线程并行调用回路计算引擎，计算每个方案的成本/重量/长度
4
Top筛选
保留 Top1000 方案作为父本，记录最优成本
5
交叉+变异
父本邻域交叉 + 随机变异，生成 ≥10000 个子代方案
6
收敛判断
最优解连续6代无变化则终止，否则回到步骤3继续迭代
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
10

## Slide 11
03
控制器位置优化算法
ElecPositionVariantCalculation — 用电器位置智能推荐

## Slide 12
控制器位置优化算法
控制器放哪里最省钱？算法给出 Top20 推荐方案
解决什么问题
控制器（BCM/CPM等）的位置并非固定，
不同安装位置导致回路走线长度差异巨大。
当多个控制器位置可变时，组合空间可达 10^15+，人工无法评估。
产品价值
✓ 自动识别可变位置用电器，无需人工标注
✓ 智能分组：关联用电器协同优化
✓ 小空间枚举 + 大空间遗传，兼顾精度与效率
✓ Top20 方案对比，支持人工最终决策
智能分组策略
按用电器关联性自动分组，分组内协同优化
关联性判定
两用电器间回路导线商务价 > 2元 则判定为强关联
DFS 分组
深度优先搜索将强关联用电器归入同一组
独立优化
组间独立计算，降低搜索空间复杂度
结果合并
各组 Top 方案合并，输出整车推荐方案
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
12

## Slide 13
位置优化 · 自适应算法策略
根据组合空间大小，自动选择最优计算策略
单用电器优化
组合空间
N 个位置点
计算策略
全枚举
逐一计算用电器在每个可变位置点的成本，直接选出 Top 方案
小组多电器优化
组合空间
< 10,000 种组合
计算策略
全排列枚举
递归生成所有位置排列，多线程并行计算，选 Top20
大组多电器优化
组合空间
≥ 10,000 种组合
计算策略
遗传算法
初代10000样本 → 交叉变异 → 迭代收敛，Top20推荐
核心优势：自适应策略保证小空间精度 + 大空间效率，避免组合爆炸
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
13

## Slide 14
04
配电驱动优化算法
PowerDistributionDriveOptimization — 供电路径全局寻优

## Slide 15
配电驱动优化算法
用电器该接哪个控制器？算法给出最优连接方案
解决什么问题
同一个用电器可能连接到多个控制器/电源点，
不同连接关系导致回路成本差异显著。
需在满足资源数量限制、组团/互斥约束前提下，找到成本最优的连接方案。
产品价值
✓ 支持配电回路、驱动回路、主供电回路三类优化
✓ 8类资源数量限制（大小电流/硬线/高速线缆）
✓ 组团连接 + 互斥连接约束建模
✓ 枚举与遗传自适应切换，Top20 方案推荐
优化类型矩阵
3
配电回路优化
仅优化配电回路 + 主供电回路
4
驱动回路优化
仅优化驱动回路连接关系
5
全量优化
配电 + 主供电 + 驱动（含硬线/高速线缆/接地）
约束：组团一起变 · 互斥连接 · 资源数量上限 · 直连接口
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
15

## Slide 16
配电驱动优化 · 算法流程
枚举优先 · 遗传兜底 · 自适应切换
1
回路分类
按优化类型(3/4/5)筛选配电回路/驱动回路，识别可变连接关系
2
约束建模
解析组团连接、互斥连接、8类资源数量限制、直连接口分组
3
方案生成
生成所有合法连接方案，仓库去重（ConcurrentHashMap 原子操作）
4
策略选择
方案数 ≤ 100 走枚举；> 100 走遗传算法（初代1000样本）
5
成本评估
多线程并行调用回路计算引擎，计算每个方案成本/重量/长度
6
迭代收敛
交叉概率0.7，连续1代无变化或10代空代则终止，输出Top20
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
16

## Slide 17
05
质量检查体系
ErrorOutput 检查项矩阵 — 优化前的质量门禁

## Slide 18
质量检查体系
8大检查接口 · 覆盖整车设计全链路 · 优化前强制门禁
为什么需要质量检查
优化算法依赖完整的整车数据。若输入数据存在缺失、矛盾、格式错误，
轻则计算结果失真，重则算法崩溃、算力浪费。
质量检查体系在优化前强制执行，拦截问题数据，保障优化结果可信。
BunLenErrorOuput
分支长度/关键尺寸/项目基本信息缺失
第2页
TopoErrorOutput
端点/分支重复、接口直连编号、连通性
第1页
CircuitErrorOutput
回路用电器/导线选型/信号名/属性缺失
第3页
ElecLocationErrorOutput
用电器位置缺失/不在分支端点上
第4页
HarnessBranchTopoOptiErrorOutPut
分支通断变种/组团/互斥/闭环约束
拓扑优化前
ElecPositionVariantOutput
用电器位置变种点设置合法性
位置优化前
PowerTopoOptimizeErrorOutput
用电器变种点不在分支/未选择/数量过多
配电优化前
PowerDistributionDriveErrorOuput
回路类型/导线选型/组团互斥矛盾
配电优化前
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
18

## Slide 19
质量检查 · 检查项详情
Error 级别阻断优化 · Warning 级别提示用户
检查接口 | Error 检查项（阻断优化） | Warning 检查项（提示）
BunLenError | 分支长度缺失 · 关键尺寸缺失 · 项目基本信息缺失 | —
TopoError | 端点重复 · 分支重复 · 起终点缺失 · 接口编号错误 · 分支不连通 | —
CircuitError | 起点/终点用电器缺失 · 导线选型缺失/不存在 · 属性选择错误 | 信号名缺失 · 属性缺失 · 所属系统缺失 · 接口编号缺失
ElecLocation | 用电器位置缺失 · 用电器不在分支端点上 | —
TopoOptiError | 分支未选通断变种 · 整车不连通 · 组团未同时选BC · 互斥矛盾 · 闭环分支只选S | —
PowerDriveError | 回路类型缺失 · 导线选型缺失 · 起终点缺失 · 组团互斥矛盾 · 回路类型不匹配 | 所属系统缺失 · 信号名缺失
检查结果以 JSON 输出，前端按 Error/Warning 分级展示，Error 项阻断优化流程
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
19

## Slide 20
06
产品价值总结与展望
降本数据 · 技术壁垒 · 演进路线

## Slide 21
产品价值总结
四大算法引擎 · 三大优化目标 · 全链路质量保障
4
算法引擎
回路计算 + 拓扑/位置/配电优化
20
Top方案推荐
保留人工决策空间
8
质量检查接口
优化前强制门禁
98%
成本权重
以商务成本为核心
技术壁垒
组合爆炸求解能力
遗传算法 + 自适应策略（枚举/遗传切换），可处理 10^30+ 组合空间
工程约束建模
组团变化、互斥约束、多选一、资源数量限制、直连接口，覆盖真实设计场景
计算与优化解耦架构
回路计算引擎独立复用，三大优化算法共享同一成本逻辑，结果可追溯
多线程并行计算
ThreadPool + ConcurrentHashMap 原子去重，万级方案分钟级完成
全链路质量门禁
8大检查接口，Error阻断 + Warning提示，保障优化输入质量
可中断可恢复
OptimizeStopStatusStore 单例状态管理，支持随时中断与结果保留
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
21

## Slide 22
演进路线与展望
从规则驱动到数据驱动 · 从单点优化到全局智能
当前
算法平台已就绪
● 四大算法引擎落地
● 8类质量检查门禁
● Top20方案推荐
近期
AI 能力增强
● AI推理引擎加速收敛
● 历史方案学习与推荐
● 优化过程可视化
中期
全局协同优化
● 拓扑+位置+配电联合优化
● 多车型方案复用
● 成本预测模型
远期
智能设计平台
● 自动生成初始拓扑
● 设计规则自动学习
● 竞品方案对标分析
以算法驱动降本增效，让每一米导线、每一个接插件都物尽其用
整车线束智能优化算法平台 · 技术产品汇报 · 2026年8月
整车线束智能优化算法平台 | 技术产品汇报
22